## Slide 1
Anschluss ESP32 | Funktion | Anschluss TFT | Anschluss RS485toTTL
GND |  |  | 
GPIO23 | SPI MOSI | T_DIN+SDI | 
GPIO22 |  |  | 
GPIO1 |  |  | 
GPIO3 |  |  | 
GPIO21 | SPI-TOUCH CS | T_CS | 
GND | GND | GND | GND
GPIO19 | SPI MISO | T_DO | 
GPIO18 | SPI Clock | T_CLK+SCK | 
GPIO5 |  |  | 
GPIO17 | UART TX |  | TXD
GPIO16 | UART RX |  | RXD
GPIO4 |  |  | 
GPIO0 |  |  | 
GPIO2 | TFT_DC | DC | 
GPIO15 | SPI-TFT CS | CS | 
GPIO8 |  |  | 
GPIO7 |  |  | 
GPIO6 |  |  | 
Anschluss RS485toTTL | Anschluss TFT | Funktion | Anschluss ESP32
 |  |  | 3V3
 | RESET | RESET | EN
 |  |  | GPIO36
 |  |  | GPIO39
 |  |  | GPIO34
 |  |  | GPIO35
 |  |  | GPIO32
 |  |  | GPIO33
 |  |  | GPIO25
 |  |  | GPIO26
 |  |  | GPIO27
 |  |  | GPIO14
 |  |  | GPIO12
 |  |  | GND
 |  |  | GPIO13
 |  |  | GPIO9
 |  |  | GPIO10
 |  |  | GPIO11
VCC | VCC | VCC +5V | 5V0
Anschlussplan ESP32 + Power
+12V
GND
HW-384
ESP32

## Slide 2
Anschlussplan AD105D + RS485 + Pumpe
+12V
GND
GND
+12V
T/RB
T/RA
DO
GND
To ESP32
AD105D
RS485 to TTL
Pumpe
GND der Pumpe mit AD105D-DO verbinden !
T/RB an A+
T/RA an B-

## Slide 3
Pinout Boards
AD105D
RS485 to TTL
HW-384

## Slide 4
Anschlussplan von Ralf

## Slide 5
AD105D Setup
Abgleich in g mit 1 Nachkommastelle!
DPT1
COF8
Ausgang1 als FineFlow, Eingang1 ggf. als externe Füllabbruchtaste
Wichtige Einstellungen für den Füller: FWT, FFD, RFT, TMD, TAD

## Slide 6
Alternatives Board: NodeMCU